82系列云高清网络录像机

操作手册

适用对象：用户自已安装设备时使用

版本号：V1.2

# 产品简介

# 产品概述

82系列云高清网络录像机，集成音视频解码、数据传输、存储等多种技术为一体，适用于各类室内外应用环境。82系列可直接接入IPC独立组网使用，本地预览，也可以远程控制访问观看。

## 产品特性

支持H.265的视频接入

支持老门店第三方IPC接入

支持远程升级

支持通道上下线告警

支持IPC自动添加

支持标准国标GB28181协议

| 接入路数 | 型号 | 盘位 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4路 | UL-8204NH | 1 | 硬盘最大支持6T；ONVIF、RTSP接入第三方设备。 |
| 8路 | UL-8208NH | 1 |  |
| 16路 | UL-8216NH | 2 | 硬盘最大支持8T；ONVIF、RTSP接入第三方设备,32路双网口。 |
| 32路 | UL-8232NH | 4 |  |
| 4路 | UL-8204NH-E | 1 | 4个POE口，单口最大30W，共54W，AI摄像机不能接POE口实现AI功能。 |
| 8路 | UL-8208NH-E | 1 | 8个POE口，单口最大30W，共75W，AI摄像机不能接POE口实现AI功能。 |

## 产品尺寸与外观

## 指示灯说明

| 指示灯 | 状态 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RUN（运行指示灯） | 常亮 | 设备正常运行 |
|  | 闪烁 | 设备正在启动 |
| NET（网络指示灯） | 常亮 | 网络正常连接 |
| CLOUD（云状态指示灯） | 常亮 | 连通云服务器 |
| HD（硬盘指示灯） | 常亮 | 无硬盘或硬盘异常时 |
|  | 闪烁 | 硬盘正常有数据读写时 |

## 产品接口图

非POE NVR

# 产品安装

## 硬盘安装

您需要自备：十字螺丝刀（刀头规格：1#或 2#）

设备支持的硬盘类型请咨询我司授权的销售或

技术支持人员。下文硬盘安装图仅为示意，请

以实际为准。

|  | 注意： 安装前请确认设备已断开电源；安装时请佩戴防静电手套或手腕带。 |
| --- | --- |

低盘位安装硬盘 （适用于 1 、2 盘位 设备 ）

- 打开盖板。将硬盘电源线和硬盘数据线的一端连接硬盘。将设备侧立，按图示方向固定硬盘。

- 将硬盘数据线和硬盘电源线的另一端连接主板，然后盖上盖板并拧紧螺钉。

## 设备安装参考图

设备安装组网结构仅供参考（如图，非POE供电）

设备安装组网结构仅供参考（如图，POE供电）

## NVR设置IP地址指引

首次登录本地界面时，请使用默认的用户名admin和密码ulucu888。

NVR设置IP准备工作：

1、将电脑用有线网线连接到监控设备所接的交换机或路由器内。

2、打开电脑控制面板-网络和Internet-网络和共享中心，选择本地连接，查看当前电脑自动获取可上外网网络的IP网段是多少并做好记录（IP地址、子网掩码、默认网关、DNS）。

3、以上图为例，电脑获取IP地址172.16.10.169，因此摄像机跟NVR的IP设置需要设置成172.16.10.X（X代表的是2-253，注意X不能跟其他设备相同，如果相同会导致IP冲突，不能正常联网）

NVR本地设置IP（NVR接显示器）

登入NVR本地系统，选择[主菜单>网络配置>常规配置]，进入[TCP/IP]界面。录入之前记录的IPv4地址、IPv4子网掩码、IPv4默认网关、DNS服务器信息，保存即可。

PC 端Web访问NVR设置IP参数

打开电脑控制面板-网络和Internet-网络和共享中心，选择本地连接，将电脑IP地址改成192.168.200.x，如下图所示：

然后在电脑IE浏览器里打开 http://192.168.200.3 这个地址，如图：

输入用户名及密码登入Web，选择配置-网络配置-TCP/IP，设置好IPv4地址、IPv4子网掩码、IPv4默认网关、DNS服务器信息，保存即可。设置好后记得把电脑网卡设置那改回原来的参数或者改成自动获取IP。

NVR默认IP：192.168.200.3  用户名：admin   密码：ulucu888

## NVR添加摄像机指引

操作步骤：

选择[主菜单>通道配置>通道管理]，进入[IP通道]界面。

此时系统默认执行一次快速搜索。单击<刷新>，系统自动搜索网络中的IP设备并刷新IP通道状态。

IP设备添加。

单击<添加所有>，在不超过设备路数情况下，可以将搜索到的IP设备全部添加到NVR上。

单击<自定义添加>，进入如下[添加IP通道]界面。

手动输入待添加IP设备的IP地址和对应参数，单击<添加>。重复操作，完成其他IP通道的添加。

# 第三部分：Web操作

# 登录

在客户端计算机上打开Web浏览器，在地址栏中输入设备默认IP地址192.168.200.3（电脑需配备200网段IP，如192.168.200.100）

在登录对话框中输入正确的用户名和密码（出厂默认账号面admin/ulucu888）

## 修改NVR设备的网络参数

修改NVR的网络配置，修改为可以正常上外网的IP地址、网关、DNS。

操作过程：网络配置---TCP/IP--修改--保存。

## 快速添加摄像机

- 添加摄像机必须输入摄像机的用户名和密码，协议选择ONVIF。

- 提前将摄像机的IP地址修改为和NVR必须在同一个网段才能进行添加正常。（摄像要的IP不能相互冲突）

操作过程：配置---通道配置---IPC配置---快速添加

勾选搜索到的摄像机---确定

选中要添加的摄像机--点击修改（修改摄像机的用户名和密码，悠络客的摄像机默认用户名admin密码Ulucu888）

## 验证摄像机是否添加成功

打开摄像机视频验证每一路视频是否能正常观看，摄像机参数，码率，录像文件是否正常，通道名是否修改正常。

# 第四部分：设备激活接入平台

说明：手机APP扫码激活方式介绍

# 在慧店后台添加门店

- 需要企业管理员账号（找对应的销售、项目经理获取）

- 登陆http://huidian.ulucu.com创建门店

# NVR主机接入平台

## 用手机APP 激活NVR 主机

- 下载安装慧店APP，

PC端在www.ulucu.com 下载

Android ：可以在www.ulucu.com官网扫描二维码下载或安卓市场搜索悠络客下载

IOS ：可以在www.ulucu.com官网扫描二维码下载或APPSTORE 搜索 “悠络客”下载

- 账号登陆，进入门店通过扫码添加动作进行操作过程

如果扫码不成功可以手动输入SN号。

激活成功后在门店下面即可看到NVR 设备。

## 在APP中公开NVR通道，摄像机即可接入平台

说明：

- 进入NVR设备，在通道管理公开对应通道，输入改视频的点位名称即可（8-12过程）

如果摄像机名称错误需要修改时，可以将公开的通道名关闭在重新公开即可修改。

## APP中摄像机绑定NVR对应的通道

说明：在第一步操作NVR 设备里添加摄像机的时候，必须要记录每一路摄像机添加在了第几个NVR通道，以便于在APP中绑定的时候不会绑错。

- 进入NVR设备，操作以下过程（1-5过程），如果摄像机绑定错了，和实际摄像机添加在NVR 里每个通道的视频不对应时，会出现回放录像时录像文件不是实际视频，出现错乱现象。此里需要在APP里重新摄像机和NVR 通道解绑，重新绑定即可。

# 附录：常见问题解答

| 问题描述 | 可能原因及解决方案 |
| --- | --- |
| 摄像机离线，本地显示“无网络视频” | 选择[主菜单>系统维护>系统信息]，进入“通道状态”界面，查看离线状态原因，常见原因有网络不通、用户名密码错误、弱密码拒绝访问和带宽不足等。 首先检查是否存在网络连接或配置问题。 若是用户名密码错误，则检查NVR中设置的摄像机密码与摄像机的登录密码是否一致。 若是弱密码拒绝访问，则登录摄像机web界面修改其管理员密码为强密码。 若是带宽不足，可以尝试删除NVR上其他在线IP设备。 |
| 本地只显示部分实况，其他显示“资源不足” | 摄像机选择辅流编码，并降低分辨率为D1。 NVR选择优先使用辅流建实况。 |
| 本地实况正常，回放时查询不到录像 | 确保正确配置录像计划。 NVR时间和时区不正确。 硬盘损坏。 目标录像被覆盖。 |
| 设备无法识别硬盘 | 请使用标配的电源适配器。 将设备断电后重新插拔硬盘。 更换至其他硬盘槽位。 硬盘型号不支持我司设备，请联系我司售后人员获取支持我司设备的硬盘兼容性列表。 |
| 鼠标无法正常操作 | 请采用标配鼠标。 请确保没有进行延长线缆等操作。 |

# Text boxes

Modify IP address, subnet mask, gateway and DNS that can normally access the external network

172.30.14.201

255.255.255.0

172.30.14.254

192.168.2.210

223.6.6.6

2

1

2

1

1

2

点击需要添加设备的门店

5

3

4

点击“+”

选择设备类型，根据提示把设备添加到门店（过程略）

5

6

7

8

10

9

11

5

8

10 Wait for equipment networking

11

12

14

13

15